## Slide 1
E.Anumat
Ch. 4 ระบบควบคุมในการเกษตร

## Slide 2: ระบบควบคุมแบบปิด
Micro
controller
A/D
Sensor Transducer
ปรับสภาพสัญญาณ
ระบบ system
อุปกรณ์แสดงผล
หน่วยความจำ
อุปกรณ์อินพุต
ระบบที่ต้องการควบคุม เช่นวาล์วไฟฟ้า เครื่องทำความร้อน มอเตอร์ เป็นต้น
ปริมาณทางฟิสิกส์ เช่น ความร้อน ความเร็ว ระยะทาง มุม ความดัน เป็นต้น
ปริมาณทางไฟฟ้า เช่น แรงดันไฟฟ้า
ขยายสัญญาณ
0-5 v
01001011

## Slide 3: ชนิดของตัวควบคุม
ตัวควบคุมแบบ เปิด-ปิด
ตัวควบคุมแบบ ฮีเตอร์รีสิส
ตัวควบคุมแบบพีไอดี PID

## Slide 4: ชนิดของตัวควบคุม
ตัวควบคุมแบบ เปิด-ปิด
ลักษณะการทำงานคือ ตัวควบคุมจะสั่งเปิดหรือปิด เมื่อผลตอบสนองมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้

## Slide 5: ชนิดของตัวควบคุม
ตัวอย่างตัวควบคุมแบบ เปิด-ปิด

## Slide 6: ชนิดของตัวควบคุม
ตัวควบคุมแบบ ฮีเตอร์รีสิส ( Hysteresis Control)
ลักษณะการทำงานคือ ตัวควบคุมจะสั่งเปิดหรือปิด เมื่อผลตอบสนองมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้อยู่ในช่วงที่กำหนด

## Slide 7: ชนิดของตัวควบคุม
ตัวควบคุมแบบ ฮีเตอร์รีสิส ( Hysteresis Control)

## Slide 8: ชนิดของตัวควบคุม
ตัวควบคุมแบบพีไอดี PID เปนตัวควบคุมที่พบมากในงานอุตสาหกรรมทั่วไป เพราะเป็นตัวควบคุมที่ใชงานงาย ออกแบบง่าย การปรับคา Gain ไม่ซับซอนแต่ใหผลตอบสนองที่ยอมรับได ระบบควบคุมแบบพีไอดีมีตัวควบคุมยอย 3 ตัว คือ
ตัวควบคุมแบบสัดสวนหรือตัวควบคุม P
ตัวควบคุมแบบปริพันธหรือตัวควบคุม I
ตัวควบคมุแบบปริพันธหอรือตัวควบคมุ D
ตัวควบคุมสามารถใช้งานรวมกันหรือแยกกันได้ เชน การควบคุมแบบพีไอ การควบคุมแบบพีดี และการควบคุมแบบพีไอดี รายละเอียดการทํางานของตัวควบคุมแตละแบบมีดังนี้

## Slide 9: ชนิดของตัวควบคุม

## Slide 10: ชนิดของตัวควบคุม
สมการตัวควบคุมแบบพีไอดี PID
สมการตัวควบคุมแบบพีไอดี PID แบบดิจิตอล

## Slide 11: ชนิดของตัวควบคุม
ตัวควบคุมแบบพีไอดี PID : ตัวควบคมุแบบพี
ตัวควบคมุแบบพี จะนําเอาสัญญาณคาความผิดพลาดระหวาง สัญญาณอางอิง R(s) กับสัญญาณเอาทพุต C(s) ที่วัดได้ มาเปนอินพุต E(s) ของตัวควบคุม ตัวควบคุม Kp จะให้สัญญาณ U(s) เพื่อไปควบคุมระบบต่อไป

## Slide 12: ชนิดของตัวควบคุม
ตัวควบคุมแบบพีไอดี PID : ตัวควบคมุแบบพี
ข้อดีของตัวควบคุมแบบนี้ คือ ถ้าปรับคา gain Kp สูงขึ้น จะทำให้ระบบมีผลตอบสนองที่เร็วขึ้น ข้อเสียคือ เมื่อใช้ควบคุมระบบอันดับหนึ่งทั่วไป ตัวควบคุมจะไมสามารถขจัดคาผิดพลาดในสภาวะคงตัวให้หมดไปได

## Slide 13: ชนิดของตัวควบคุม
ตัวควบคุมแบบพีไอดี PID : ตัวควบคมุแบบไอ
ตัวควบคมุแบบไอ การทำงาน คือ สัญญาณค่าผิดผลาดที่เข้าสู่ตัวควบคุม จะถูกอินทิเกรต ได้เป็นสัญญาณเอาทพุตออกไปควบคุมระบบต่อไป บล็อกไดอะแกรมและฟงก์ชั่นการทํางานเปนดังรูป ข้อดี คือ เมื่อใชกับระบบชนิดอันดับหนึ่ง ตัวควบคุมจะสามารถขจัดคาความผิดพลาดในสภาวะคงตัวได แต่ไม่ลดการเกิดโอเวอร์ชูต

## Slide 14: ชนิดของตัวควบคุม
ตัวควบคุมแบบพีไอดี PID : ตัวควบคมุแบบดี
สัญญาณเอาทพุตออกมาจากระบบควบคุมแบบดี คือการอนุพันธสัญญาณคา
ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ข้อดีของตัวควบคุมแบบนี้ คือ ช่วยลดลดโอเวอร์ชูตหรือการพุงเกินของผลตอบสนองได ข้อเสียคือ ตัวควบคุมนี้อาจจะทําใหไดผลตอบสนองชาลงได

## Slide 15: ชนิดของตัวควบคุม
ลักษณะผลตอบสนองของตัวควบคุมแบบพีไอดี PID

## Slide 16: การออกแบบระบบควบคุมแบบ PID

## Slide 17: การออกแบบระบบควบคุมแบบ PID

## Slide 18: การออกแบบระบบควบคุมแบบ PID

## Slide 19: การทดลองควบคุมอุณหภูมิด้วยตัวควบคุม Hysteresis
bangbang_heater.ino
Fopdt.ino

## Slide 20: การทดลองควบคุมอุณหภูมิด้วยตัวควบคุม PID
PIDTempControl.ino
PIDTempControl_basic.ino

## Slide 21: การทดลองควบคุมอุณหภูมิด้วยตัวควบคุมด้วยพัดลม
PIDFan_TempControl.INO

## Slide 22: เอกสารอ้างอิง
Control Systems Engineering, 7th Ed. Norman S. Nise, WILEY, 2015.
Modern Control Engineering, 12th Ed. Richard C. Dorf and Robert H. Bishop, Prentice-Hall, 2011.
ระบบควบคุม Control Systems, ปรับปรุง: 19 ก.ย. 2555, สุชาติ จันทร์จรมานิตย์