## Slide 1
Anumat Engkaninan

## Slide 2: ระบบควบคุม (Control System)
ระบบ(System) หมายถึง กลุ่มของส่วนประกอบหรือระบบย่อยๆที่มาเชื่อมประกอบกันเพื่อทำงานหรือมีหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งให้ได้ผลลัพหรือผลตอบสนองตามที่ต้องการ
ระบบควบคุม(Control System) หมายถึง ระบบที่ปริมาณทาง Ouput หรือ ผลตอบสนอง ถูกควบคุมโดยการเปลี่ยนแปลงค่าทาง Input เพื่อให้ได้ผลตอบสนองเป็นไปตามที่ต้องการ
ระบบควบคุมแบ่งได้เป็นสองกลุ่มใหญ่ คือ
  ระบบควบคุมแบบเปิด (Open-loop System)
  ระบบควบคุมแบบปิด (Close-loop System)

## Slide 3: ระบบควบคุม (Control System)
Open-Loop Systems
  ระบบควบคุมแบบเปิด คือ ระบบกายภาพไดๆ ที่ Output ไม่ได้ถูกปรับแก้ให้ถูกต้องตามที่ต้องการโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดค่าผิดผลาดที่ Output หมายความว่า Output ไม่มีผลต่อการควบคุมระบบนั่นเอง

## Slide 4: ระบบควบคุม (Control System)
Closed-Loop (Feedback Control) Systems
คอมพิวเตอร์ หรือ ไมโครคอนโทรเลอร์
  ระบบควบคุมแบบปิด หรือ ระบบควบคุมแบบป้อนกลับ คือ ระบบที่ปริมาณทาง Output ถูกป้อนกลับมาทางอินพุท ส่งผลต่อปริมาณทาง Input ของระบบ เป้าหมายเพื่อที่จะรักษาปริมาณทาง Output ให้คงไว้ตามปริมาณทาง Input ที่ต้องการ

## Slide 5: ระบบควบคุม (Control System)
ตัวอย่างระบบควบคุมแบบปิด

## Slide 6: ระบบควบคุม (Control System)
ตัวอย่างระบบควบคุมแบบปิด

## Slide 7: ระบบควบคุม (Control System)
ตัวอย่างระบบควบคุมแบบปิด

## Slide 8: ระบบควบคุม (Control System)
Low-Cost Fuzzy Logic Control for Greenhouse Environments with Web Monitoring by Carlos Robles Algarín
ตัวอย่างระบบควบคุมแบบปิด

## Slide 9: ระบบควบคุม (Control System)
Micro
controller
A/D
D/A
Sensor Transducer
ปรับสภาพสัญญาณ
ระบบ system
อุปกรณ์แสดงผล
หน่วยความจำ
อุปกรณ์อินพุต
ระบบที่ต้องการควบคุม เช่น เครื่องทำความร้อน มอเตอร์ เป็นต้น
ปริมาณทางฟิสิกส์ เช่น ความร้อน ความเร็ว ระยะทาง มุม ความดัน เป็นต้น
ปริมาณทางไฟฟ้า เช่น แรงดันไฟฟ้า
ขยายสัญญาณ
0-5 v
0-5 v
01001011
11011010

## Slide 10: ระบบควบคุม (Control System)

## Slide 11: ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์เบื้องต้น
กระแสไฟฟ้า คือ อัตราการไหลของประจุในหนึ่งหน่วยเวลา ใช้สัญลักษณ์ I หรือ i มีหน่วยเป็น แอมแปร์(Ampere, A)
ไฟฟ้ากระแสตรง (DC) - ประจุไฟฟ้าจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียว
(1 เฟส)
ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) - ประจุไฟฟ้าจะเคลื่อนที่กลับทิศไปมาอยู่ตลอดเวลา

## Slide 12: ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์เบื้องต้น
แรงดันไฟฟ้า, ความต่างศักย์ไฟฟ้า, แรงเคลื่อนไฟฟ้า (Voltage)คือ พลังงานที่ใช้ในการเคลื่อนย้าย ประจุไฟฟ้า 1 หน่วย จากขั้วหนึ่งผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้าไปยังอีกขั้วหนึ่ง ใช้สัญลักษณ์ v หรือ v มีหน่วยเป็น โวลต์ (Volt, V)
A
B
E = 5 V
+
_
วงจรเปิด (open circuit, o.c.) -กระแสไม่สามารถไหลได้
วงจรปิด (close circuit c.c.) – ครบวงจร กระแสไหลได้
ลัดวงจร (short circuit, s.c.) - กระแสสูงมาก ทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหาย
การป้องกัน - ต่อฟิวส์ (fuse) หรือ ตัวตัดวงจร (circuit breaker)

## Slide 13: ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์เบื้องต้น
แหล่งกำเนิดไฟฟ้า
แหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (AC source) เช่น ไฟบ้าน 220v , จากเครื่องกําเนิดไฟฟ้า เป็นต้น
แหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง เช่น แบตเตอร์รี่, solar cell

## Slide 14: ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์เบื้องต้น

## Slide 15: ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์เบื้องต้น
ตัวต้านทาน : resistor แรงดันตกคร่อมแปรผันตรง e กับกระแส i ที่ไหลผ่านตัวมันเขียนเป็นสมการได้
+
-
a
b
R : ความต้านทาน(resistance) หน่วย โอห์ม(ohm) และเรียกความสัมพันธ์ตามสมการนี้ว่า “กฎของโอห์ม” (Ohm’s law)
สัญลักษณ์
โวลต์

## Slide 16: ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์เบื้องต้น
พลังงานไฟฟ้าที่แหล่งจ่ายให้กับโหลดเพื่อเคลื่อนย้ายประจุ = ผลคูณของแรงดันไฟฟ้ากับจำนวนประจุ
ถ้าพลังงานมีค่าคงที่ ค่ากำลังหรือพลังงานไฟฟ้าต่อหน่วยเวลาจะเป็น
วัตต์ หรือ จูล/วินาที
ดังนั้นกำลังไฟฟ้า(Electrical Power) หมายถึง พลังงานไฟฟ้าที่ เครื่องใช้ไฟฟ้าได้ใช้ไปใน เวลา 1 วินาที
หรือก็คือ เวลา 1 วินาทีถ้า E และ I มีค่าคงที่ตลอดช่วงเวลา t วินาที พลังงานทั้งหมดที่เครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับเท่ากับ
วัตต์-วินาที หรือ จูล

## Slide 17: ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์เบื้องต้น

## Slide 18: อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ไดโอด(Diode) รอยต่อ พี-เอ็น ของสารกึ่งตัวนำซิลิคอน ได้พัฒนามาเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เรียกว่า
ไดโอด ไดโอดมี 2 ขั้ว ขั้วที่ชิ้นสารชนิดพี เรียกว่า แอโนด Anode : (A)และขั้วที่ชิ้นสารชนิด เอ็นเรียกว่า แคโทด (Cathode : K) คุณสมบัติของไดโอด
1. เมื่อได้รับไบแอสกลับไดโอดจะไม่นำกระแส
2. เมื่อได้รับไบแอสตรง ที่แรงดันมากกว่า 0.6V ไดโอดจะนำกระแสได้

## Slide 19: อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ทรานซิสเตอร์ชนิดสองรอยต่อ หรือ BJT คือ อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำที่ประกอบไปด้วยสารกึ่งตัวนำชนิดพีและเอ็นต่อกันจำนวน 3 ชั้น เกิดรอยต่อ 2 รอยต่อ มี 2 ชนิด คือ NPN และ PNP

## Slide 20: อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ทรานซิสเตอร์ชนิดสองรอยต่อ หรือ BJT ทำงานเป็นสวิซต์

## Slide 21: อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ตัวอย่างทรานซิสเตอร์ทำงานเป็นสวิซต์

## Slide 22: อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ออปแอมป์ (Operation Amplifier, Op-Amp) หรือวงจรขยายเชิงดำเนินการ เป็นอุปกรณ์วงจรรวมหรือไอซีประเภทเชิงเส้น (Linear Integrated Circuit) ซึ่งมีการนำไปใช้ในงาประยุกต์ต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง ในการปรับสภาพสัญญาณไฟฟ้า

## Slide 23: อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
CPE-KU-KPS
ตัวอย่างไอซีออปแอมป์เบอร์ต่างๆ

## Slide 24: อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
CPE-KU-KPS
การต่อใช้งานไอซีออปแอมป์
Summing Amplifier
Non-Inverting Amplifier
Inverter Amplifier
VOLTAGE FOLLOWER

## Slide 25: อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ตัวอย่างการใช้งานออปแอมป์ปรับสัญญาณเซ็นเซอร์กระแสไฟฟ้า

## Slide 26: อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ตัวอย่างการใช้งานออปแอมป์ปรับสัญญาณเซ็นเซอร์แสง

## Slide 27: อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ตัวอย่างการใช้งานออปแอมป์ปรับสัญญาณเซ็นเซอร์

## Slide 28: อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ตัวอย่างการใช้งานออปแอมป์ปรับสัญญาณ pHเซ็นเซอร์

## Slide 29: อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ไอ.ซี.คุมค่าแรงดัน (IC voltage regulators) 78XX, 79XX, LM317, และ LM337 คือ ไอซีที่ทำหน้าที่ควบคุมแรงดันด้านเอาท์พุทให้คงที่

## Slide 30: Transducer and Sensors
ทรานสดิวเซอร์
คือ อุปกรณ์แปลงข้อมูลหรือพลังงานแบบต่าง ๆ ให้เป็นข้อมูลหรือพลังงานไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานจากรูปแบบหนึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง อาจรวมถึงอุปกรณ์ตรวจจับและส่วนปรับแต่งสัญญาณ
เซนเซอร์
คือตัวอุปกรณ์รับรู้ในระบบการวัด ใช้ตรวจจับหรือรับรู้การเปลี่ยนแปลงของปริมาณทางกายภาพต่าง ๆ เช่น ความร้อน การไหล แสง เสียง ความดัน เป็นต้น แล้วเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของสัญญาณไฟฟ้าหรือข้อมูลที่สอดคล้องกับปริมาณทางกายภาพที่วัดอยู่

## Slide 31: ข้อพิจารณาการเลือก Sensors
ความแน่นอน (Accuracy)
ความแน่นอนกำหนดเป็นเครื่องวัดการแสดงค่าเข้าใกล้ค่าทางด้านเอาต์พุต ซึ่งเป็นค่าจริงของจำนวนวัดมากที่สุด หรือค่าผิดพลาดสูงสุดจากอุปกรณ์นั้น สามารถแบ่งได้ตามลักษณะต่อไปนี้
แบ่งตามตัวแปรที่ถูกวัด : ความแน่นอนค่า ±0.5°C หมายความว่าจะมีความไม่แน่นอนเป็น ±0.5°C ในการวัดค่าอุณหภูมิใดๆ
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ Full scal ต่อการอ่านค่าของเครื่องมือวัด : ความแน่นอน ± 2% FS หมายถึง มิเตอร์มีย่านวัด 5 โวลต์เต็มสเกล ความไม่แน่นอนในการวัดใดๆ จะเป็น ± 0.01 โวลต์

## Slide 32: ข้อพิจารณาการเลือก Sensors
ความแน่นอน (Accuracy)
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของย่านวัด(Span) เป็นเปอร์เซ็นต์ของย่านในการอ่านค่าจากการวัดที่สามารถวัดได้ : อุปกรณ์ที่วัดค่าได้ ± 2% ของ span สำหรับแรงเคลื่อนที่อยู่ในย่าน 10-40psi จะมีความแน่นอนเป็น ± 0.02(40-10)= ± 0.6psi
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของค่าที่อ่านได้จริง : ± 0.1% ของการอ่านค่าจริงจากเซ็นเซอร์ จะมีความไม่แน่นอนในการอ่านเป็น 1 v เมื่ออ่านได้ 100 v

## Slide 33: ข้อพิจารณาการเลือก Sensors
ความละเอียด(Resolution)
กำหนดเป็นการเพิ่มค่าที่เล็กที่สุดที่สามารถตรวจวัดได้โดยเซ็นเซอร์ เซ็นเซอร์ที่มีความละเอียดสูงจึงสามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงอินพุตได้ใกล้เคียงค่าจริงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เช่น
เซนเซอร์วัดความชื้น 0-80% มีความละเอียดของการวัดเป็น 0.5% หมายความว่า เซ็นเซอร์นี้สามารถวัดได้ละเอียดเป็น 0.5 1 1.5 2 …..
ตัวอยาง pH sensor
PHช่วง: 0-14 PH อุณหภูมิทำงาน : 0-60 ℃, Accuracy: 7 ± 0.5PH , Resolution: 0.2PH

## Slide 34: เซ็นเซอร์สำหรับการเกษตร
เซนเซอร์วัด
ความชื้นและ
อุณหภูมิ

## Slide 35: เซ็นเซอร์สำหรับการเกษตร
Sensor | Voltage | i2c address | temperature accuracy | RH accuracy
AHT10 AHT15 AHT20 | 1.8-3.6v | 0x38/39 | ±0.3°C | ±2%
AM2302 AM2320 | 3.1-5.5v 3.1-5.5v | - 0x5c | ±0.5°C ±0.5°C | ±2% ±3%
BME280 BME680 | 1.71-3.6v | 0x76/77 | ±0.5°C | ±3%
DHT11 DHT12 | 2.7-5.5v | - / 0x5c | ±2°C | ±5%
HDC1080 | 2.7-5.5v | 0x40 | ±0.2°C | ±2%
HDC2080 | 1.62-3.6v | 0x40/41 | ±0.2°C | ±2%
HTU21d | 1.5v-3.6v | 0x40 | ±0.3°C | ±3%
SHT20 SHT21 SHT25 | 2.1-3.6v | 0x40/41 | ±0.3°C ±0.3°C ±0.2°C | ±3% ±2% ±1.8%

## Slide 36: เซ็นเซอร์สำหรับการเกษตร
เซนเซอร์วัดความดัน ความชื้นและอุณหภูมิ

## Slide 37: เซ็นเซอร์สำหรับการเกษตร
เซนเซอร์วัดความชื้นและอุณหภูมิในดิน

## Slide 38: เซ็นเซอร์สำหรับการเกษตร
เซ็นเซอร์วัดการไหลของน้ำในท่อ

## Slide 39: เซ็นเซอร์สำหรับการเกษตร
เซ็นเซอร์วัดคุณภาพน้ำ

## Slide 40: เซ็นเซอร์สำหรับการเกษตร
เซ็นเซอร์วัดแสง

## Slide 41: เซ็นเซอร์สำหรับการเกษตร
สถานีตรวจอากาศ

## Slide 42: การใช้ I/O pin Node MCU
NodeMCU V1.0

## Slide 43: การใช้ I/O pin Node MCU
ขาที่เหมาะจะทำเป็น input (จากมากไปน้อย) |  |  | ขาที่เหมาะจะทำเป็น output (จากมากไปน้อย) |  | 
Board Label | Pin Number | หมายเหตุ | Board Label | Pin Number | หมายเหตุ
D1 | 5 |  | D1 | 5 | 
D2 | 4 |  | D2 | 4 | 
D5 | 14 |  | D5 | 14 | 
D6 | 12 |  | D6 | 12 | 
D7 | 13 |  | D7 | 13 | 
D0 | 16 | high เมื่อบูต | D8 | 15 | บูตไม่ได้ถ้าขานี้ high
SD2 | 9 | high เมื่อบูต |  |  | 
SD3 | 10 | high เมื่อบูต |  |  | 
RX | 3 | high เมื่อบูต |  |  | 

## Slide 44: ภาคปฎิบัติวัดพลังงานไฟฟ้า
การทดลองที่ 1
Specifications:
1. Working voltage: 80 ~ 260VAC
2. Test Voltage: 80 ~ 260VAC
2. Rated power: 100A / 22000W
3. Operating frequency: 45-65Hz
4. Measurement accuracy: 1.0

## Slide 45: ภาคปฎิบัติวัดพลังงานไฟฟ้า
การทดลองที่ 1
วงจรการทดลองที่ 1

## Slide 46: ภาคปฎิบัติวัดพลังงานไฟฟ้า
การทดลองที่ 1
โปรแกรม power1.ino
shorturl.at/ijlGQ

## Slide 47: ภาคปฎิบัติวัดพลังงานไฟฟ้า
การทดลองที่ 1

## Slide 48: ภาคปฎิบัติวัดพลังงานไฟฟ้า
การทดลองที่ 1
แบบฝึกหัดการทดลองที่ 1 : ให้นำค่าต่างๆที่วัดได้ ไปแสดงออกที่ blynk ด้วย widget ต่างๆ
การบ้าน : หาวิธีคำนวนค่าไฟจากค่าทางไฟฟ้าที่วัดได้

## Slide 49: ภาคปฎิบัติ การวัดอัตราการไหล
การทดลองที่ 2
Model: YF-S201
Sensor Type: Hall effect
Working Voltage: 5 to 18V DC (min tested working voltage 4.5V)
Max current draw: 15mA @ 5V
Output Type: 5V TTL
Working Flow Rate: 1 to 30 Liters/Minute
Working Temperature range: -25 to +80℃
Working Humidity Range: 35%-80% RH
Accuracy: ±10%
Maximum water pressure: 2.0 MPa
Output duty cycle: 50% +-10%
Output rise time: 0.04us
Output fall time: 0.18us
Flow rate pulse characteristics: Frequency (Hz) = 7.5 * Flow rate (L/min)
Pulses per Liter: 450
Durability: minimum 300,000 cycles
1/2" nominal pipe connections, 0.78" outer diameter, 1/2" of thread
Red wire : +5V
Black wire : GND
Yellow wire : PWM output.

## Slide 50: ภาคปฎิบัติ การวัดอัตราการไหล
การทดลองที่ 2
Model: YF-S201
Sensor Type: Hall effect
Working Voltage: 5 to 18V DC (min tested working voltage 4.5V)
Max current draw: 15mA @ 5V
Output Type: 5V TTL
Working Flow Rate: 1 to 30 Liters/Minute
Working Temperature range: -25 to +80℃
Working Humidity Range: 35%-80% RH
Accuracy: ±10%
Maximum water pressure: 2.0 MPa
Output duty cycle: 50% +-10%
Output rise time: 0.04us
Output fall time: 0.18us
Flow rate pulse characteristics: Frequency (Hz) = 7.5 * Flow rate (L/min)
Pulses per Liter: 450
Durability: minimum 300,000 cycles
1/2" nominal pipe connections, 0.78" outer diameter, 1/2" of thread
Red wire : +5V
Black wire : GND
Yellow wire : PWM output.
รุ่น YF-S201C

## Slide 51: ภาคปฎิบัติ การวัดอัตราการไหล
การทดลองที่ 2
วงจรการทดลองที่ 2

## Slide 52: ภาคปฎิบัติ การวัดอัตราการไหล
การทดลองที่ 2
โปรแกรม flow_meter
วงจรการทดลองที่ 1
shorturl.at/ijlGQ

## Slide 53: ภาคปฎิบัติ การวัดอัตราการไหล
การทดลองที่ 2
แบบฝึกหัดการทดลองที่ 1 : ให้นำค่าต่างๆที่วัดได้ ไปแสดงออกที่จอ LCD
การบ้าน : หาวิธีคำนวนค่าน้ำ

## Slide 54: เอกสารอ้างอิง
ขอบคุณเอกสารจาก http://www.G-tech.Ac.Th/electric.Html
Introduction to electrical engineering , mulukutla S. Sarma, OXFORD UNIVERSITY PRESS 2001
CONTROL SYSTEMS ENGINEERING, norman S. Nise, seventh edition
shorturl.at/ijlGQ